## Slide 1
컴퓨터 통신
(데이터) 통신의 개념
유무선 직접 연결 / LAN
패킷 네트워크킹
인터넷 기초
호스트/단말 통신 시스템

## Slide 2: Larry Peterson
Principles of Computer Networking
Department of Computer Science
Princeton University

## Slide 3: 네트워크를 보는 관점 -- 관심 사항
네트워크 제공자: 운영 및 관리가 용이한 시스템. 즉, 통신 장애가 쉽게 분리 처리되며, 사용량에 따른 요금 부과가 용이한 시스템
1장. 기본 개념: 강의 개요
네트워크 사용자: 통신 응용이 필요로 하는 서비스. 즉, 보낸 메시지가 오류 없이 어떤 정해진 시간 안에 전달되는 것 을 보장하는 서비스
네트워크 설계자: 효과적인 설계. 즉, 네트워크 자원들이 효율적으로 이용되며 각각의 사용자에게 공평하게 할당되는 설계

## Slide 4: 컴퓨터통신/컴퓨터네트워크 분야
컴퓨터공학 전공자의 시각
  컴퓨터 통신 응용의 개발
    통신 응용들의 사례 및 발전 추세
    (통신의 기본 개념 + 컴퓨터통신 시스템 동작 원리) 필요
  컴퓨터 통신 시스템의 이해 및 개발
    개발 과정에는 당연히 컴퓨터공학자 필요
    관리 측면에도 컴퓨터 전문가 필요
신호 및 하드웨어에 관해 자세히 알 필요는 없음.
  그러나 기술 발전 추세를 이해하고,
  구현 가능한 기술 여부를 판단할 수는 있어야 함.
  따라서 기본 개념은 반드시 이해하여야 함.
0장. 강의 내용

## Slide 5
1장. 기본 개념
요구 사항
  네트워크가 제공해야 하는 것
  결국, 네트워크에 대한 기능적 정의
네트워크 구조
  네트워크를 만드는 방법
  체계적인 접근이 필수
성능
  네트워크 비교/평가 기준
  빠른 네트워크란?

## Slide 6: 연결 (Connectivity)
통신 첫 단계 – 통신 주체를 연결하는 것
따라서, 통신망이 해야 하는 제1업무 : 연결
통신 주체
  전화기 등 단말기
  좀 더 일반적으로는 통신 응용: 예 카톡, 브라우져, …
  당분간은 단말기로 가정
연결 방법
  선을 연결; 무선 연결도 가능
통신망 구성 요소 (물리적 연결 제공을 위한)
  노드(nodes): 단말기, 범용 워크스테이션, 라우터 등
  링크(links) : 동축케이블,광케이블, 무선채널 등
1장. 기본 개념: 요구 사항 1

## Slide 7: 연결: 직접 링크 (Direct Links )
(a)
point-to-point network
(b)
…
multiple access network
점대점 연결 (point-to-point)
  가장 간단한 네트워크
다중 접근 (multiple access)
1장. 기본 개념: 요구 사항 1

## Slide 8: 간접 연결 : Switched Networking
1장. 기본 개념: 요구 사항 1
  스위칭 네트워크 (switching networks)
간접 연결 (Indirect Connectivity): Switched Networks
– 인터네트워킹(internetworks)
⇒ Network of Networks

## Slide 9: 간접 연결 방법 : 스위칭 정책
회선 스위칭 (circuit switching): 전화 네트워크
  스위치가 사전에 output link 에 전용 회선(용량) 확보
  비트스트림을 중단/간섭 없이 송/수신 (흘려 보냄)
  기본적으로 point-to-point 연결
패킷 스위칭 (packet switching): 인터넷/우편
  데이터를 묶음으로 전송 : 패킷
  스위치 동작 : store-and-forward
컴퓨터 통신에 적합한 것은?
  사용자 입장 vs 네트워크 입장?
  bursty traffic 처리에 적합한 것은?
1장. 기본 개념: 요구 사항 1

## Slide 10: 연결: 선결 과제 어드레싱(Addressing) 및 라우팅(Routing)
상대방을 지정. 즉, ID 지정
주소(address): 노드를 식별하는 바이트열
  대개 유일하다.
참고: 라우팅
  목적지 노드를 향해 메시지를 어떻게 포워딩할지를 주소에 입각해서 결정하는 작업
주소의 종류 (즉, 연결 형태)
  유니캐스트(unicast): 특정 노드를 지정
  방송/브로드캐스트(broadcast): 네트워크의 모든 노드
  멀티캐스트(multicast): 네트워크의 일부 노드 집합을 지정
1장. 기본 개념: 요구 사항 1

## Slide 11: 비용 효율적인 자원 공유 (Resource Sharing)
여러 사용자들이 네트워크 자원(노드 및 링크)을 공유하도록 하여야 한다. 통신용어로는, 다중화(multiplexing) 지원
흔히 사용되는 다중화 정책
  시분할 다중화 (Time-Division Multiplexing: TDM)
  주파수분할 다중화 (Frequency-Division Multiplexing: FDM)
L1
L2
L3
R1
R2
R3
Switch 1
Switch 2
1장. 기본 개념: 요구 사항 2

## Slide 12: Multiplexing
MUX
DEM
UX
N inputs
N outputs
N channels
참고: 멀티플렉싱
1 link

## Slide 13: 주파수분할 다중화 (Frequency Division Multiplexing)
참고: 멀티플렉싱

## Slide 14: 시분할 다중화 (Time Division Multiplexing)
참고: 멀티플렉싱
동기식 (Synchronous) 시분할 다중화

## Slide 15: 다중화 : FDM and TDM
FDM
frequency
time
TDM
frequency
time
4 users
Example:
참고: 멀티플렉싱
Notes: Two simple multiple access control techniques.
Each mobile’s share of the bandwidth is divided into portions for the uplink and the downlink. Also, possibly, out of band signaling.
As we will see, used in AMPS, GSM, IS-54/136

## Slide 16: 통계적 다중화 (Statistical Multiplexing)
시분할 방법의 일종: 고정 분할이 아닌 요구에 따른 분할.
  비동기식 다중화
Demux key/select ?
항상 좋은가?
참고: 멀티플렉싱

## Slide 17: Splitting
Split
Merge
1 inputs
1 outputs
N channels
참고: 멀티플렉싱

## Slide 18: 통계적 다중화와 패킷스위칭
통계적 다중화는 링크를 공유하는 방법
패킷스위칭은 노드가 목적지를 향해 데이터를 전달하는 방법
패킷스위칭: 패킷 단위로 링크 사용을 재스케쥴링
  패킷스위칭의 결과, 링크는 (거의) 통계적다중화
  링크에서 통계적다중화를 하려면, 노드에서는 패킷 스위칭 필요
다른 출발지/소스(source)로부터의 패킷들이 링크에서 섞이게 됨.
링크로 나가기 위해 경쟁하는 패킷들을 저장: 버퍼링(buffering)
패킷은 FIFO로 처리되거나, 기타 다른 방식으로 처리
버퍼 오버프로우(overflow)를 혼잡(congestion)이라 부름.
…
1장. 기본 개념: 요구 사항 2

## Slide 19: !참고! : 서킷스위칭 ⇒다중화 ?
1장. 기본 개념: 요구 사항 2

## Slide 20: 통신 서비스 제공
통신의 주체는 응용 프로그램
따라서, 네트워크는 응용 프로그램이 원활히 통신할 수 있는 기능을 제공
  통신기술을 기반으로 응용 프로그램이 요구하는 기능을 구현/제공
  즉, 호스트 간의 연결을 프로세스 간의 통신 형태로 변환
네트워크는 프로세스와 프로세스간의 채널(channel)을 지원한다.
Host
Host
Application
Host
Application
Host
Host
Channel
1장. 기본 개념: 요구 사항 3

## Slide 21: 통신 서비스 : 통신 장애 극복
1장. 기본 개념: 요구 사항 3
네트워크가 정상적으로 동작하지 않는 경우:
  비트 수준 오류 (전자기 간섭/방해)
  패킷 수준 오류 (혼잡)
  링크/노드 고장
  메시지의 지연
  메시지의 순서가 바꾸어 전달 (out-of-order)
  제삼자의 도청
통신 기술의 핵심은 응용이 예상하는 것과 통신 기술이 제공하는 것 사이의 거리를 메우는 일이다.

## Slide 22
1장. 기본 개념
요구 사항
  네트워크가 제공해야 하는 것
  결국, 네트워크에 대한 기능적 정의
네트워크 구조
  네트워크를 만드는 방법
  체계적인 접근이 필수 : 계층화에 기초한 표준
성능
  네트워크 비교/평가 기준
  빠른 네트워크란?

## Slide 23: 프로토콜 (Protocol)
통신에 사용되는 약속
  예) 수신호, 언어
  양쪽이 같아야 함. 즉, 반드시 대칭 관계
다양한 컴퓨터통신 시스템/응용
  프로토콜의 복잡화
  불명확한 해석
  변경 등 관리의 어려움
  새로운 프로토콜이 필요할 때마다 반복
복잡성을 해결하는 구조적인 기법이 필요
1장. 기본 개념: 네트워크 구조

## Slide 24: 계층화 (Layering)
복잡한 문제를 한번에 풀 수 없다.
  복잡한 내용/문제를 숨겨서 문제를 단순화 → 추상화(abstractions)
  추상화된 문제/내용의 해결 → 추상화를 recursive하게 적용
추상화는 자연히 계층화를 유도
Application programs
Process-to-process channels
Hardware
Host-to-host connectivity
1장. 기본 개념: 네트워크 구조
통신 프로토콜 ← 여러 계층으로 정의
각 계층은 하나의 기능을 하는 부품/개체로서 다른 프로토콜에서 재사용 가능

## Slide 25: 프로토콜 계층/개체
프로토콜 계층/개체
  (전체) 프로토콜을 구성하는 계층, 즉, 프로토콜의 구성 요소
  자체도 프로토콜이라고도 부름.
각 프로토콜 개체는 두 개의 다른 인터페이스를 갖는다.
  서비스 인터페이스( service interface ): 해당 프로토콜의 작업을 정의
  동료 인터페이스( peer-to-peer interface ): 동료 간에 교환되는 메시지를 정의
Host 1
Protocol
Host 2
Protocol
High-level
object
High-level
object
Service
interface
Peer
-to-peer
interface
1장. 기본 개념: 네트워크 구조

## Slide 26: (전체) 프로토콜 정의: 프로토콜 그래프
File
application
Digital
library
application
Video
application
RRP
MSP
HHP
Host 1
File
application
Digital
library
application
Video
application
RRP
MSP
HHP
Host 2
프로토콜 그래프 (또는 프로토콜 스택)
  프로토콜의 모음(collection)과 그들 사이의 의존관계(dependency)
  동료간의 통신은 대개 간접적으로 이루어진다.
    실제 통신은 하위 계층을 사용하여 (즉, 위임하여) 이루어진다.
    하드웨어 수준에서만 동료 간이 직접적임.
하위 프로토콜 공유
⇒ 다중화(Multiplexing) 및 역 다중화 (Demultiplexing) -- demux key
1장. 기본 개념: 네트워크 구조

## Slide 27: (계층적) 프로토콜: 동작 원칙
포장/캡슐화(Encapsulation) -- 헤더(header)/바디(body)
RRP
Data
HHP
Application
program
Application
program
Host 1
Host 2
Data
RRP
RRP
Data
HHP
Data
RRP
RRP
Data
HHP
1장. 기본 개념: 네트워크 구조

## Slide 28: Layering: logical communication
application
transport
network
link
physical
application
transport
network
link
physical
application
transport
network
link
physical
application
transport
network
link
physical
network
link
physical
data
data
data
transport
transport
ack

## Slide 29: Layering: physical communication
application
transport
network
link
physical
application
transport
network
link
physical
application
transport
network
link
physical
application
transport
network
link
physical
network
link
physical
data
data

## Slide 30: 추상화/계층화 개념 정리
추상화 : “ … 기능은 있다고 가정하자”
  “… 기능이 하위 계층에서 제공된다”고 가정
  “ … 기능” 문제로부터 해방
계층화 : “ 여러 계층으로 나누어 각 계층이 해당 기능을 담당한다”
  하위 계층이 제공하는 기능을 (정해진 서비스 인터페이스에 따라) 이용해서,
  주어진 기능을 상위 계층에게 제공

## Slide 31: 표준 구조 (Standard Architectures) (1)
Open Systems Interconnect (OSI) Architecture
  International Standards Organization (ISO)
  International Telecommunications Union (ITU): formerly CCITT
  “X dot” series: X.25, X.400, X.500
  참조 모델(Reference Model) : 통신문제를 나누어 생각하는 틀
Application
Presentation
Session
Transport
End host
One or more nodes
within the network
Network
Data link
Physical
Network
Data link
Physical
Network
Data link
Physical
Application
Presentation
Session
Transport
End host
Network
Data link
Physical
1장. 기본 개념: 네트워크 구조

## Slide 32: 7 계층 (기능) 정의
물리 계층 : 물리적인 신호 교환과 관련된 사항 담당
링크 계층 : 하나의 링크로 연결된 노드 사이의 비트묶음 (프레임) 교환
네트워크 계층 : 네트워크를 통해 연결된 호스트(단말) 사이의 데이터 (패킷) 교환
트랜스포트 계층 : 통신 응용 사이의 신뢰성 있는 메시지 교환
  end-to-end reliable data transfer (process간 channel 제공)
세션 계층 : 대화 패턴과 관련된 사항 담당
프리젠테이션 계층 : 데이터 표현 방법과 관련된 사항
응용 계층 : 응용 자체와 관련된 사항만.

## Slide 33: 표준 구조 (Standard Architectures) (2)
인터네트(Internet) 구조
  Internet Engineering Task Force (IETF)
  응용 및 응용 프로토콜 (FTP, HTTP)
  특징
    계층화를 그대로 따르지는 않음.
    모래시계 형태의 모양
    설계와 구현을 병행해서 진행
…
FTP
HTTP
NV
TFTP
TCP
UDP
IP
NET
1
NET
2
NET
n
TCP
UDP
IP
Network
Application
1장. 기본 개념: 네트워크 구조

## Slide 34: OSI (7계층) 모델에 대해 설명하시오.
컴퓨터네트워크 설계/구현의 구조 체계 표준
  실제 구현 X, 문제인식/설계의 참조 모델
통신에 필요한 모든 기능/기술 요소를 7 계층의 계층 구조로 배분
  하위 계층 서비스를 추상화하고 상위 계층 해결
각 계층 설명
  1 물리계층: 직접 연결된 노드 사이의 비트 전송
  2 링크 계층: 직접 연결 노드 사이의 프레임(비트 묶음)의 전송
  3 네트워크 계층: 스위치로 간접 연결된 호스트 사이의 패킷 전송
  4 트랜스포트 계층: 종단간 (end-to-end) 신뢰성 있는 전송
    종단: 응용이 연결되는 지점

## Slide 35
1장. 기본 개념
요구 사항
  네트워크가 제공해야 하는 것
  결국, 네트워크에 대한 기능적 정의
네트워크 구조
  네트워크를 만드는 방법
  체계적인 접근이 필수 : 계층 구조
성능
  네트워크 비교/평가 기준
  빠른 네트워크란?

## Slide 36: 성능 (Performance): 대역폭
대역폭 (Bandwidth) -- 처리량/처리속도 (throughput)
  단위 시간당 전송될 수 있는 데이터의 양
  예: 10Mbps (bits-per-second)
  링크간 대 종단간
  표기 방법
KB = 210 bytes
Mbps = 106 bits per second
  대역폭은 비트 폭(bit width)과 관련이 있다.
    속도가 높아지면 비트폭은 작아진다. 즉, 비트 사이가 좁아진다.
1 second
(a)
1Mbps (each bit 1 microseconds wide)
1 second
(b)
2Mbps (each bit 0.5 microseconds wide)
1장. 기본 개념: 성능

## Slide 37: 성능 : 소요시간/지연시간
소요시간(Latency) / 지연시간(delay)
A 지점에서 B 지점으로 메시지를 송신하는데 걸리는 시간
  예: 24 milliseconds (ms)
때로 왕복지연시간(round-trip time: RTT)이 중요할 수 있다.
시간 소요 항목
  소요시간 = Propagation + Transmit + Queue [ + 스위칭 시간]
  Propagation(전파지연시간) = Distance / SpeedOfLight
  Transmit(전송시간) = Size / Bandwidth
광속(Speed of light) -- 전파의 속도
  3.0  108 m/s in a vacuum, 2.3  108 in a cable, 2.0  108 in a fiber
직접 링크에서는 큐잉 지연(queuing delay)은 없음.
1장. 기본 개념: 성능

## Slide 38
DATA
circuit establishment
data transmission
circuit termination
Host 1
Host 2
Node 1
Node 2
propagation delay
between Host 1
and Node 1
propagation delay
between Host 2
and Host 1
processing delay at Node 1
Timing in Circuit Switching

## Slide 39: Timing of Packet Switching
Packet 1
Packet 1
Packet 1
Host 1
Host 2
Node 1
Node 2
propagation
delay between
Host1 and Node1
processing and queueing delay of Packet 1 at Node 2
transmission
time of Packet 1
at Host 1
store&forward time
of Packet 1 at Node1

## Slide 40: Packet Segmentation : Pipelining
Packet 1
Packet 2
Packet 3
Packet 1
Packet 2
Packet 3
Packet 1
Packet 2
Packet 3
processing and queueing delay of Packet 1 at Node 2
Host 1
Host 2
Node 1
Node 2
propagation
delay between
Host 1 and
Node 1
transmission
time of Packet 1
at Host 1

## Slide 41: 성능 (Performance) (3)
대역폭과 소요시간의 상대적 중요성
  작은 메시지 (예, 1 byte): 소요시간 중요 1ms vs 100ms dominates 1Mbps vs 100Mbps
  큰 메시지 (예, 25 MB): 대역폭 중요 1Mbps vs 100Mbps dominates 1ms vs 100ms
무한대 대역폭
  총 소요시간이 중요
    Throughput = TransferSize / TransferTime(전송완료시간)
    TransferTime = RTT + (1/Bandwidth)x TransferSize
  1-MB file to 1-Gbps link as 1-KB packet to 1-Mbps link
  데이터도 같이 증가!
1장. 기본 개념: 성능

## Slide 42: 지연시간 x 대역폭 (Delay x Bandwidth Product)
“in flight” or “in the pipe” 데이터 양
비트로 나타내는 링크의 길이 (bit length)
  링크의 부피
  대역폭이 반영된 지연시간
예: 100ms x 45Mbps = 560KB
1장. 기본 개념: 성능

## Slide 43: Frames
OK+
NEXT
OK + NEXT
A
B
A
B

## Slide 44: 성능: 기타 사항
응용의 요구사항
  대역폭 요구: 버스트(burst) 대 최고속도(peak rate)
  지터(jitter): 소요시간의 변이 (패킷 사이의 차이)
기타 주의 사항
  만일 (메시지) 길이가 1이라면 대역폭은 의미가 없음.
  프로세스 간의 소요시간에는 소프트웨어 처리 부하도 포함됨.
  거리가 짧으면 소프트웨어 부하가 주요소가 된다.
1장. 기본 개념: 성능