## Slide 1: 2장 데이터 링크 네트워크
 점대점(Point-To-Point) 링크
 신뢰성있는 전송
 이더넷 (유선 LAN)
 토큰링 (802.5, FDDI)
 무선 LAN
 네트워크 어댑터

## Slide 2: 이더넷 (Ethernet) 개요
LAN(Local Area Networks)의 대명사
역사
  Xerox PARC에 의해서 1970년대 중반에 개발
  Aloha 패킷 라디오 네트워크를 근간으로 발전
  제록스, DEC, 인텔에서 1978년 표준화
  IEEE 802.3 표준과 유사
CSMA/CD
  carrier sense -- 반송 신호 감지
  multiple access -- 다중 접근
  collision detection -- 충돌 검출
버스 토폴로지: 다중 접근 연결
대역폭: 10Mbps, (100Mbps, 1Gbps)
문제 : 공유매체에 공평하게 접근할 수 있는 분산(distributed) 알고리즘
  즉, 매체접근제어 (MAC: Medium Access Control) 필요
2장. 데이터 링크 네트워크: 이더넷

## Slide 3: 물리적 특성
고전적 이더넷 (Classical Ethernet) : thick-net
  현재는 거의 사용하지 않지만, 이더넷 동작을 이해하려면 필요
  최대 세그먼트 500m
  트랜시버 탭(transceiver taps)은 적어도 2.5m 떨어져야 함
  중계기(repeaters)로 여러 개의 세그먼트를 연결
  두 노드사이에 중계기가 4개를 초과하여 있을 수 없다.
    총 길이: 2500m
  호스트의 최대 개수는 1024개
  10Base5라고도 불림(10은 10Mbps, 5는 500m)
Repeater
Host
…
…
…
…
2장. 데이터 링크 네트워크: 이더넷

## Slide 4
HUB
HUB
HUB
실험실1
…
…
실험실2
컴퓨터공학과
…
…
대안기술
  10Base2 (thin-net): 200m; 데이지 체인(daisy-chain) 형태
  10BaseT (twisted-pair): 100m; 성형 (star configuration)
10BaseT Network
2장. 데이터 링크 네트워크: 이더넷

## Slide 5: 프레임 형식(Frame Format)
주소(Addresses)
  각각의 어댑터에 유일한 48-bit 유니캐스트 주소가 할당됨
  예: 8:0:2b:e4:b1:2
  브로드캐스트(Broadcast): 모든 비트가 1
  멀티캐스트(Multicast): 첫 비트가 1
어댑터는 모든 프레임을 수신; 다음 경우에 받아들임 (즉, 호스트로 보냄)
  주소항이 자신의 유니캐스트 주소인 프레임
  브로드캐스트 주소로 지정된 프레임
  수신하도록 프로그램된 멀티캐스트 주소로 지정된 프레임
  무차별 모드(promiscuous mode)일 때는 모든 프레임
Dest
addr
64
48
32
CRC
Preamble
Src
addr
Type
Body
16
48
2장. 데이터 링크 네트워크: 이더넷

## Slide 6: 전송 알고리즘(Transmitter Algorithm)
다중 매체접근제어(MAC): 기본적으로, 경쟁 방식
  즉, 제어방식, 예약방식이 아님.
CS: carrier sense
  전송 전에 회선의 상태를 확인
회선이 유휴(idle) 상태이면:
  즉시 전송
  메시지 사이즈의 상한선은 1500 바이트
  연속해서 프레임을 보낼 때는 9.6㎲을 기다려야 함
회선이 사용 중이라면:
  유휴 상태가 될 때까지 대기하였다가 즉시 전송
  1-persistent 라 불림 (p-persistent의 특정 형태)
2장. 데이터 링크 네트워크: 이더넷

## Slide 7: 전송 알고리즘 : 충돌(Collision)
CD (Collision Detection): 전송 중에도 회선 점검
  최소 얼마 동안 감지해야 확실한 충돌 감지?
    최악 충돌 시나리오 – 51.2  sec
  51.2  sec 전에 전송이 끝나면?
    수신자 위치에 따라서 충돌 없는 수신도 발생 가능. 즉, 충돌 여부가 확신하지 않음.
    따라서, 10Mbps 기준, 전송 최소 프레임의 길이는 512ibt, 즉, 64 바이트
충돌(collision)이 생기면:
  잼(jam)신호를 발송하고, 프레임 전송을 멈춤
  지연시간(delay)을 가진 후 재시도
    첫번째: ( 0, 51.2㎲ ) 중에서 택일
    두번째: ( 0, 51.2, 102.4, 153.6 )중에서
    N번째: randomly select k x 51.2, k=0..2n - 1
    여러번 시도후에 포기(보통 16번)
  지수 백오프 (exponential backoff)
A
B
A
B
A
B
A
B
2장 데이터 링크 네트워크: 이더넷

## Slide 8: 전송 과정
프레임을 전송하기 위해서 대기.
전송할 프레임을 포맷한다.
예
아니오
예
예
아니오
아니오
Carrier sense 신호가 ON?
(프레임간의 일정간격 시간동안 기다렸다가 전송을 시작한다.)
충돌 발생?
전송을 완료하고, 상태를 전송완료로 설정한다.
상태를 전송시도횟수 초과로 설정한다.
Jam sequence를 전송.
전송시도횟수 증가.
전송시도횟수가 초과되었는지를 검사.
Backoff time을 계산하고 기다린다.
2장 데이터 링크 네트워크: 이더넷

## Slide 9: 수신 과정
2장 데이터 링크 네트워크: 이더넷
아니오
아니오
아니오
예
예
예
새로 들어오는 신호가 있는가?
Carrier sense 신호를 ON으로 설정.
비트 시퀀스를 얻고 SFD동안 기다린다.
프레임을 받는다.
CRC와 프레임의 크기가 OK?
목적지 주소가 자신이나 혹은 그룹 주소와 일치?
프레임을 처리하기 위해 상위 프로토콜층으로 보낸다.
프레임을 버린다.

## Slide 10: CSMA/CD 평가
여러 MAC 정책을 평가하는데 있어서, 적절한 지표는 ?
충돌에 소모되는 총비용은 무엇의 함수?
1-persistent 정책은 ?
CD를 하지 않는다면?
  CD로 얻는 이익은 어디서 나오는 것인가?
충돌이 감지된 후, 1-persistent 인가?
CSMA/CD가 유효한 환경은?
뒤에서 배울 Token-Ring 방법과 대비해서 이해 필요
2장. 데이터 링크 네트워크: 이더넷

## Slide 11: 사용 경험
실제 관찰 결과
  10-200개의 호스트 (1024개가 사용되지는 않음)
  길이는 1500m보다 짧음 (RTT의 경우는 51보다 5 가깝다)
  패킷의 길이는 bimodal -길고(1500) 짧은(80) 두 가지 형태
  상위 수준의 흐름 제어(flow control)와 호스트 성능이 부하를 제한
권장 사항
  과부하를 피할 것 (최대 30%의 효율)
  컨트롤러(controller)를 정확하게 구현
  큰 패킷을 사용
2장. 데이터 링크 네트워크: 이더넷

## Slide 12: 이더넷 확장
속도
  FastEthernet: 100Mbps
  Gigabit Ethernet: 1Gbps
스위칭 기능
  Repeater 대신 Bridge 사용
    각 세그먼트가 독립적으로 사용 가능
  Multiport Bridge  LAN Switch
  Switched Ethernet
    HUB에 Switch로 동작
    각 호스트는 대역폭을 점유해서 사용 가능
2장. 데이터 링크 네트워크: 이더넷
bridge
Ethernet Switch

## Slide 13: 2장 데이터 링크 네트워크 (Data Link Networks)
 점대점(Point-To-Point) 링크
 신뢰성있는 전송
 이더넷
토큰링 (802.5, FDDI)
 무선 LAN
 네트워크 어댑터

## Slide 14: 개요
토큰링 네트워크 (Token Ring Networks)
  PRONET: 10Mbps 과 80 Mbps 링
  IBM: 4Mbps 토큰링
  16Mbps IEEE 802.5/토큰링
  100Mbps Fiber Distributed Data Interface (FDDI)
  현재는 많이 사용되지 않지만, 이더넷의 반대 정책이므로 간단한 검토 필요
2장. 데이터 링크 네트워크: FDDI

## Slide 15: 토큰링의 연결
relay를 이용한 bypass
다중 접속 장치
  외부에서 보면 HUB와 유사
Host
From previous
host
T
o next
host
Relay
(a)
Host
From previous
host
T
o next
host
Relay
(b)
Host
Host
Host
Host
From previous
MSAU
T
o next
MSAU
MSAU

## Slide 16: 토큰링 MAC 기본 개념
프레임은 한 방향으로 돈다. - upstream to downstream
특별한 비트 패턴(token)이 링을 회전한다
전송하기 전에 토큰을 획득해야 함
전송을 마치면 토큰 방출(release)
프레임이 되돌아 오면 프레임을 제거
지국들은 라운드 로빈(round-robin) 서비스를 받게 됨
T
data
(nothing
to send)
T

## Slide 17: 매체 접근 제어 세부사항
1 비트 버퍼 + 모니터(monitor) 지국
토큰 보유 시간 제한
전송 우선순위 지원
  예약 비트
  우선순위 복구
토큰 방출
  즉시 방출
  지연 방출
T
oken
Frame
T
oken
Frame
(a)
(b)

## Slide 18: 토큰링 관리
모니터 지국 : 링의 정상적 동작을 감시/유지
  토큰의 회전을 감시; 문제 발생시 재생성
  변질/orphan 프레임의 제거
  Dead station의 검출
모니터 지국의 선출
  모니터로부터의 announce가 없을 경우
  감지한 노드가 “claim frame” 발송
  자신이 보낸 “claim frame”을 받으면
    링의 모든 노드 인정 모니터 지국으로 동작
  동률 규정 : “high address wins”

## Slide 19: 프레임 형식(Frame Format)
식별자 (delimiter)
  illegal Manchester Coding
접근 제어 (Access Control)
  프레임 우선순위, 예약 우선순위
프레임 제어 (Frame Control)
  상위 계층 프로토콜에 대한 역다중화 키
프레임 상태 (Frame Status)
  A bit : 수신자가 송신자에게로 ACK
  C bit : 수신자가 프레임을 copy 했음
2장. 데이터 링크 네트워크: FDDI
Body
Checksum
Src
addr
Variable
48
Dest
addr
48
32
End
delimiter
8
Frame
status
8
Frame
control
8
Access
control
8
Start
delimiter
8

## Slide 20: 2장 데이터 링크 네트워크 (Data Link Networks)
 점대점(Point-To-Point) 링크
 신뢰성있는 전송
 이더넷
 토큰링
무선 LAN
 네트워크 어댑터

## Slide 21: 무선 (Wireless) LANs
IEEE 802.11
대역폭
  1 or 2 Mbps; 11M(802.11b), 54M(802.11g/a), 300M(802.11n), 1G+(802.11ac)
물리적 매체
  확산 스펙트럼 (spread spectrum) radio : 2.4GHz, 5GHz
  발산 적외선 (diffused infrared) : 10m

## Slide 22: 802.11 LAN architecture
infrastructure mode
  wireless host communicates with base station
  base station = access point (AP)
  Basic Service Set (BSS) (aka “cell”)
    wireless hosts
    access point (AP)
ad hoc mode
  hosts only
BSS 2
hub, switch
or router
BSS 1
Internet
AP
AP

## Slide 23: 확산 스펙트럼 (Spread Spectrum)
개념
  공용대역 (public band) 사용을 위한 기술적 요구사항
    다른 사용자를 지속적으로 방해하면 안 된다.
    특정 주파수 대역만을 사용하면, 간섭/충돌이 지속되어서 다른 사용자와 동시 사용 불가능
  넓은 주파수 대역으로 확산해서 신호를 전송
    간섭/충돌은 일시적. 동시 사용을 해도 통신 가능.
    확산 사용 방식은 사용자별로 다르게.
  원래, 신호 방해를 무산시키기 위한 군사용으로 설계
  Code Division Multiplexing도 포함
참조. 확산 스펙트럼

## Slide 24: 확산 스펙트럼 예1: 블루투스
주파수 호핑 (Frequency Hopping)
  임의의 주파수 시퀸스로 전송
  송신자와 수신자는 다음을 공유
    Pseudo random number generator
    초기값 (seed)
  Bluetooth 사용
  초기 802.11은 79 x 1MHz-wide 주파수 대역을 사용

## Slide 25: 확산 스펙트럼 예2: 무선 LAN
직접 시퀀스 (Direct Sequence)
  각 비트에 대해, 해당 비트를 n 개의 임의 비트와 XOR한 비트열을 전송
  송/수신자는 임의의 n 비트 시퀀스를 알고 있음.
    n-bit chipping code
  아래 예는 4비트 chipping code 사용
  802.11은 11-bit chipping code를 사용
Random sequence: 0100101101011001
Data stream: 1010
XOR of the two: 1011101110101001
0
0
0
1
1
1

## Slide 26: Multiple users share the available spectrum
FREQUENCY
TIME
User 3
User 2
User 1
TDMA
TIME
FREQUENCY
CODE
CDMA also known as “Spread Spectrum”
User 3
User 2
User 1
Channel is “spread” over wide frequency band
Many users share the same frequency band at the same time
Each user is assigned a unique “code” to identify and separate them
FREQUENCY
TIME
FDMA
1
2
3
참조. 확산 스펙트럼 – CDMA 다중화

## Slide 27
참조. 확산 스펙트럼 – CDMA 다중화

## Slide 28
참조. 확산 스펙트럼 – CDMA 다중화

## Slide 29: 매체 접근
다른 무선기기와의 주파수 공유 문제는 Spread Spectrum으로 해결
같은 BSS, 또는 주변의 같은 802.11 기기 사이에서의 채널 사용 문제는 여전히 해결 필요 ⇒ 접근 제어, 즉, MAC 필요
기본적으로 이더넷과 유사
단, 매체 특성 때문에 (공중 매체)
  충돌 인식(Collision Detection)에 문제가 발생
  hidden node, exposed node라는 새로운 문제가 발생

## Slide 30: IEEE 802.11: multiple access
avoid collisions: 2+ nodes transmitting at same time
802.11: CSMA - sense before transmitting
  don’t collide with ongoing transmission by other node
802.11: no collision detection!
  difficult to receive (sense collisions) when transmitting due to weak received signals (fading)
  can’t sense all collisions in any case: hidden terminal, fading
  goal: avoid collisions: CSMA/C(ollision)A(voidance)
A
B
C
A
B
C
A’s signal
strength
space
C’s signal
strength

## Slide 31: 충돌 회피 (Collisions Avoidance)
MACAW (Multiple Access with Collision Avoidance for Wireless)
송신자는 RequestToSend (RTS) frame을 전송
수신자는 ClearToSend (CTS) frame을 응답
다른 노드
  CTS를 들으면 : keep quiet
  RTS는 들리지만 CTS는 들리지 않는다면: ok to transmit
수신자는 프레임을 받은 후, ACK를 전송 (MAC 수준의 ACK)
  다른 노드들은 ACK가 전송될 때까지 기다린다.
충돌 문제
  두 개 이상의 노드가 RTS를 동시에 보낼 때
  충돌 인식 방법 없음; 일정 시간 안에 CTS를 받지 못하면 충돌
  exponential backoff
충돌확률 개선? 충돌 비용 개선?
RTS/CTS threshold
  작은 프레임은 RTS/CTS 교환 없이 보내는 것이 유리

## Slide 32: Collision Avoidance: RTS-CTS exchange
AP
A
B
time
RTS(A)
RTS(B)
RTS(A)
CTS(A)
CTS(A)
DATA (A)
ACK(A)
ACK(A)
reservation collision
defer

## Slide 33: 이동성 (Mobility) 지원
Case 1: ad hoc networking
Case 2: access points (AP)
  고정 위치
  각 이동 노드는 하나의 AP와 연계

## Slide 34: BSS 접속/가입 (이동 감지)
스캐닝 (Scanning) : AP 선정 작업
  이동 노드가 Probe frame 전송
  Probe를 받은 모든 AP는 ProbeResponse frame 응답
  노드가 AP를 선택; AssociateRequest frame 전송
  AP는 AssociationResponse frame을 응답
  새 AP가 이전 AP에게 유선 네트워크를 통해 이를 통보
스캐닝 시점
  능동적 : when join or move
  수동적 : AP가 주기적으로 Beacon frame을 전송
이동 경우, 프레임 포워딩(forwarding) 문제는 별도

## Slide 35: 매체접근제어(MAC) 비교
(이더넷, 토큰링, 무선LAN) : (CSMA/CD, TokenPassing, CSMA/CA)
충돌에 대비하는 방법
  충돌 발생 확률 (정상적인 경우)
  충돌 발생에 따른 비용
MAC Overhead?
적합한 환경?
발전 방향
기타

## Slide 36: 2장 데이터 링크 네트워크 (Data Link Networks)
 점대점(Point-To-Point) 링크
 신뢰성있는 전송
 이더넷
토큰링
무선랜 (802.11)
 네트워크 어댑터

## Slide 37: 개요
데이터 링크 기능이 구현되는 곳. 즉,
  프레이밍 (Framing)
  오류 검출 (Error Detection)
  매체 접근 제어(Media Access Control) (MAC)
2장. 데이터 링크 네트워크: 네트워크 어댑터
Host I/O bus
Bus
interface
Adaptor
Network link
Link
interface
CSR

## Slide 38: 호스트의 관점 (제어)
상태 제어 레지스터 (Control Status Register) (CSR)
  특정 메모리 주소로 사용 가능
  CPU는 읽고 쓸 수 있음
  CPU는 어댑터에게 명령 (예. 전송)
  어댑터는 CPU에게 정보를 알려줌 (예. 수신 오류)
예)
LE_RINT LE_TINT LE_IDON LE_IENA LE_INIT | 0x0400 0x0200 0x0100 0x0040 0x0001 | Received packet Interrupt (RC) Transmitted packet Interrupt (RC) Initialization Done (RC) Interrupt Enable (RW) Initialize (RW1)
2장. 데이터 링크 네트워크: 네트워크 어댑터

## Slide 39: 호스트와 어댑터 사이에서의 프레임(데이터) 이동
직접 메모리 접근 (DMA)
프로그램(Programmed) I/O (PIO)
100
1400
1500
1500
1500
Buffer
descriptor
list
Memory buffers
…
2장. 데이터 링크 네트워크: 네트워크 어댑터