## Slide 1: 5장. 종단 간 (트랜스포트) 프로토콜
개요
단순 역다중화 (UDP)
신뢰성 있는 바이트 스트림 (TCP)

## Slide 2: 컴퓨터통신, 그 다음
지금까지 배운 내용
  통신장비(호스트/단말)들이 네트워크를 통해 비트들을 주고 받는 것과 관련된 사항들
  Internet 기본
컴퓨터통신의 완성
  통신의 주체는 호스트/단말이 아니고, 통신 응용!
  호스트/단말 안에 여러 개의 통신 응용이 개별 동작.
0장. 강의 내용
컴퓨터 통신
호스트/단말
통신시스템

## Slide 3: 호스트/단말 통신시스템
계층 |  | 시스템 |  | 
7 | 응용계층 | 통신 응용 프로그램 |  | 
6 | 프리젠테이션 계층 | RPC |  | 
5 | 세션 계층 |  | RPC | 
4 | 트랜스포트 계층 | OS (TCP module) |  | 
3 | 네트워크 계층 | OS (IP module) |  | 
2 | 링크 계층 | OS (device driver) |  | 
 |  | NIC |  | 
1 | 물리 계층 |  |  | 
Socket Interface (API)
이번 학기 공부

## Slide 4: 종단 간 (트랜스포트) 프로토콜 개요
종단 (end-point) : 통신 응용이 연결되는 지점
4계층/트랜스포트 계층 프로토콜
  종단 간 프로토콜 (end-to-end protocol)
  참고. 3계층 네트워크 서비스는 host-to-host 서비스
왜 트랜스포트 계층이 중요한가?
  통신 응용이 필요로 하는 논리적(logical) 연결 서비스 제공
  즉, (통신) 응용이 직접 사용하는 계층
  응용이 통신의 복잡성에서 해방되기 위해서는, 트랜스포트 계층이 모든 문제를 해결해서 서비스로 제공되어야 한다.
종단간 프로토콜 개요
링크연결
host-to-host 연결
end-to-end 연결

## Slide 5: 종단 간 (트랜스포트) 프로토콜 개요 2
최선 노력 네트워크(best-effort network) 위에서 동작
  메시지의 상실
  메시지의 순서 바뀜(re-order)
  주어진 메시지의 중복 전달
  한정된 크기로 메시지가 제한됨
  임의의 긴 지연시간 후 메시지가 전달
일반적인 종단 간 서비스
  메시지의 전달을 보장
  보낸 것과 같은 순서로 메시지를 전달
  각 메시지 당 하나만 전달
  임의의 길이의 메시지를 지원
  동기화(synchronization)를 지원
  수신자가 송신자에게 흐름 제어(flow control) 적용
  각 호스트에 다중 응용 프로세스 지원
종단간 프로토콜 개요

## Slide 6: 트랜스포트 계층 정리
응용에게 통신서비스를 지원하는 계층
  통신 응용이 사용하는 계층
  service interface: 예) 소켓 서비스
응용들이 요구하는 통신 서비스가 다를 수 있음.
  예) 전자상거래, 음성통신
세부 통신 작업은 응용 자신이 직접하는 것이 효율적일 수도 있음.
두 종류의 트랜스포트 계층으로 정리됨.
  (최소 서비스: UDP, 최대(?) 서비스: TCP)

## Slide 7: 단순 역다중화 (UDP)
User Datagram Protocol
  IP Datagram 서비스를 User에게 제공
  비신뢰적이고 비순서적인 데이터그램 서비스
다중화 첨가
흐름 제어(flow control)가 없음
종단점(endpoint)은 포트(port)에 의해 구별
  서버는 잘 알려진 well-known 포트를 가진다.
  유닉스의 /etc/services 에서 볼 수 있다.
선택적인 체크섬(optional checksum)
  pseudo header + udp header + 데이타
헤더 형식(header format)
단순 역다중화(UDP)

## Slide 8: 신뢰성 있는 바이트 스트림 (TCP) 개 요
연결 기반 (connection-oriented)
바이트 스트림 (Byte-stream)
  송신 프로세스는 임의 개수의 바이트를 씀
  TCP는 이를 세그먼트( segments ) 단위로 자르고 IP를 거쳐 보냄
  수신 프로세스는 임의 개수의 바이트를 읽음
전이중 (full duplex)
흐름 제어: 송신자가 수신자의 속도를 넘지 않도록 유지
혼잡(Congestion) 제어: 송신자가 네트워크를 넘치지 않게 유지
Application process
W
rite
bytes
TCP
Send buffer
Segment
Segment
Segment
T
ransmit segments
Application process
Read
bytes
TCP
Receive buffer
…
…
…
신뢰성 있는 바이트 스트림: TCP

## Slide 9: 종단 간 해결해야 할 문제점 (End-to-End Issues)
점대점 연결과 종단 간 연결은 논리적으로 유사
  노드 ⇒ 응용, 링크 ⇒ TCP 연결
링크 레벨에서 사용하는 슬라이딩 윈도우 프로토콜에 기초하지만, 환경은 매우 다르다.
많은 다른 호스트들의 연결이 가능
  연결의 설정과 해제가 분명해야 함
왕복지연시간(RTT)이 다를 수 있음
  적절한 타임아웃 기법(timeout mechanism)이 필요
네트워크에서 긴 지연(delay)이 생길 수 있음
  오래된 패킷의 도착에 대한 준비가 필요
목적지마다 다른 용량을 가질 수 있음
  다른 양의 버퍼링(buffering)에 대비할 필요가 있음
네트워크마다 용량이 다를 수 있음
  네트워크 혼잡에 대한 준비가 필요
신뢰성 있는 바이트 스트림: TCP
링크연결
end-to-end 연결

## Slide 10: 세그먼트 형식 (Segment Format)
각 연결은 4-tuple에 의해 구별됨
  (SrcPort, SrcIPAddr, DstPort, DstIPAddr)
슬라이딩 윈도우 + 흐름 제어(flow control)
  Acknowledgment, SequenceNum, AdvertisedWindow
플레그(flags)
  SYN, FIN, RESET, PUSH, URG, ACK
체크섬
  의사 헤더 + tcp 헤더 + 데이타
신뢰성 있는 바이트 스트림: TCP
Sender
Data
(SequenceNum)
Acknowledgment +
AdvertisedWindow
Receiver

## Slide 11: 연결의 설정과 해제
Three-Way Handshake
Active participant
(client)
Passive participant
(server)
SYN, SequenceNum =
x
SYN + ACK, SequenceNum =
y
,
ACK, Acknowledgment =
y
+
1
Acknowledgment =
x
+
1
신뢰성 있는 바이트 스트림: TCP

## Slide 12: TCP 혼잡제어
Congestion Control
통신망 상황을 고려한 속도 조절
  흐름제어와의 차이
통신응용의 실제 속도 좌우

## Slide 13: Socket API
응용 프로그램이 TCP/UDP 서비스를 사용할 수 있도록 하는 인터페이스
가장 낮은 수준이지만, 가장 강력한 API
UDP Socket
  비연결성 응용, 신뢰성이 필요하지 않은 응용, 또는 응용이 스스로 처리하려고 할 때.
  예) name service, 전화 등 multimedia, …
TCP Socket
  지속적 응용, 신뢰성이 필요한 응용
  예) file transfer, Web, 전자상거래
  방화벽 통과 위해서 많은 멀티미디어 응용도.